| Технология разработки, производства и внедрения мощных СВЧ приборов и комплексов |
| --- |
| Руководители проекта академик РАН А.В.Гапонов-Грехов, член-корреспондент РАН А.Г.Литвак |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ЗАО НПП «ГИКОМ» | Отделение физики плазмы и электроники больших мощностей |
| Мегаваттные гиротроны для установок управляемого термоядерного синтеза (УТС) |
|  | Технические параметры: Частота генерации – 50-170 ГГц Мощность – 0.5-1.0 МВт Длительность импульса – 0.2-20 сек Длина – 2-2.6 м Вес – 200-300 кг |  |
| Мощные усилители мм-диапазона длин волн |
|  | Технические параметры: |  |
|  | Частота – 34 / 93 Гц Выходная мощность – 250 / 340 Вт КПД – 32 / 24% Полоса (-3дБ) – 180 / 360 МГц Усиление – 34 / 23 дБ Длительность импульса – 100 мкc Частота повторения – 100 / 5 Гц |  |
| Линии передачи СВЧ-излучения и их компоненты |
| Технические параметры: |
| Частота – 10-200 ГГц мощность – 1-1000 кВт длина тракта – 3-30 м количество компонентов в тракте 5-10 |
| СВЧ-приборы малой мощости |
| Технические параметры: | Оратрон |
| OR-290 Полоса частот – 240…320ГГц Выходная мощность - 500 мкВт…50мВт Рабочее напряжение -2,4…4,2кВ Ток пучка < 300 мА Магнитное поле – 0, 85Т Длительность импульса – 50нс…100мкс Стабильность частоты - 10-6 Вес (с магнитом) – 15 кг | OR-360 280…370ГГц 2,0…4,0 кВ < 200 мА 1,25Т |  |
|  | Источник питания обеспечивает: Частотная нестабильность – 10-4 Точность установки частоты – 0,1% Управление – ручное+ РС-интерфейс Приемник - спектроанализатор |
| Измерительные частотомеры и спектроанализаторы |
| Технические параметры: |
| Частота – 70 -170ГГц Чувствительность - - 6дБм Период измерений -10мс Скорость слежения - 8ГГц/сек Точность - 1МГц Интерфейс RS -232 | Диапазон частот -35-53ГГц -53-78ГГц -78-118ГГц -118-178Ггц Спектральное разрешение 1-5 кГц |
| Цифровой частотометр | Приемник-спектроанализатор |
| Область применения: |
| Приборы СВЧ используются в комплексных установках для научных исследований и технологических процессах. Гиротроны мегаватного уровня мощности используются в плазменных установках управляемого термоядерного синтеза – токамаках и стеллараторах. Разработанная серия гироклистронов – мощных усилителей диапазона миллиметровых волн используется в радарных системах дальнего обнаружения. Другие изделия: сверхпроводящие соленоиды, линии передачи СВЧ излучения, источники питания, измерительная аппаратура также используются в научных исследованиях и технологических процессах. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Высокое качество проработки проекта и изготовления готовых изделий, более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. |
| Все изделия выпускаются под конкретный заказ, с установкой и техническим обеспечением. |
| СВЧ приборы и комплексы на их основе поставляются как в Россию, так и в более чем 10 зарубежных стран: Германия, США, Япония, Канада, Испания, Франция, Китай, Индия, Италия, Нидерланды, Швейцария. |