| Мобильный микроволновый озонометр |
| --- |
| Куликов Ю.Ю., Красильников А.А., Рыскин В.Г.. Шанин В.Н., Щитов А.М. |
|  | Отд. 140 |
| Выявление и анализ механизмов антропогенного воздействия на озоновый слой и прогноз его состояния в будущем посредством автоматизированного непрерывного контроля пространственно-временного поведения озона в интервале высот атмосферы от 20 до 60 км, проводимого мобильным микроволновым озонометром с поверхности Земли. |
| Технические параметры: |
| измеряется спектр интенсивности теплового излучения атмосферы в полосе вращательного перехода озона J =61,5-60,6; резонансная частота измерений - 110.836 ГГц; шумовая температура приемника - 2500К; полоса спектрального анализа - 240 Мгц; разрешение - от 1 до 10 Мгц; число каналов - 32 время регистрации спектра - от 3 минут габаритные размеры - (500х225х125)мм3; масса – 10 кг |
| Область применения: |
| Мониторинг стратосферного озона в стационарных и экспедиционных условиях. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Сравнительно недорогой малогабаритный прибор с характеристиками, отвечающими мировому уровню, что обеспечивает его конкурентноспособность в качестве прототипа сетевого прибора для организации сети станций постоянного контроля состояния озонового слоя. |
| Прибор прошел успешные испытания в стационарных и экспедиционных условиях. |